## Slide 1: Une approche pour l’estimation fiable des propriétés de la topologie d’Internet
Elie Rotenberg
Rapporteurs
Examinateurs
Directeur
Co-directeur
Bertrand Jouve
Jean-Jacques Pansiot
Clémence Magnien
Pascal Mérindol
Philippe Owezarski
Matthieu Latapy
Christophe Crespelle
Professeur, Lyon Lumière 2
Professeur émérite, Strasbourg
Chargée de recherche, CNRS
Maître de conférences, Strasbourg
Directeur de recherches, CNRS
Directeur de recherches, CNRS
Maître de conférences, UCBL
Thèse pour obtenir le grade de
Docteur en sciences de l’Université Pierre et Marie Curie
spécialité Informatique

## Slide 2: Organisation de l’exposé
Topologie d’Internet : enjeux et problématiques
Distribution de degrés au niveau logique
Distribution de degrés au niveau physique
Tables de transmission
Conclusions et perspectives

## Slide 3: Topologie d’Internet : enjeux et problématiques

## Slide 4: À quoi sert Internet ?
Internet est le support de très nombreuses applications : Web, Email, musique, vidéo, achats…
Application
Transport
Réseau
Données-lien
HTTP
TCP
IP
MAC/Ethernet
Couche
Exemple
Toutes ces activités utilisent le même réseau fondamental pour communiquer entre les différentes parties.

## Slide 5: Transport d’information sur Internet
Mon ordinateur
Internet
Google.com
Durée du transfert : 20ms
Que se passe-t-il lorsqu’on charge une page sur le web ? Par exemple, www.google.com ?

## Slide 6: Transport d’information sur Internet
Que se passe-t-il lorsqu’on charge une page sur le web ? Par exemple, www.google.com ?
127.0.0.1
74.125.71.102
192.168.0.1
213.245.254.145
216.239.51.121
172.19.128.170
80.236.1.161
72.14.239.205
209.85.245.81
216.239.51.110
213.245.254.151
Durée du transfert : 20ms

## Slide 7: Topologie d’Internet
Terminaux (« clients »)
Switches
Routeurs du bord
Routeurs du cœur
Terminaux (« serveurs »)

## Slide 8: Internet : une boîte noire ?
Construction extraordinairement complexe
Histoire longue et décentralisée
Structure « bottom-up » plutôt que « top-down »
Pas de carte complète
Milliards d’ordinateurs sur la terre entière
Plus de 40 ans sans gouvernance centrale
N’importe qui peut brancher un terminal
Seulement des fragments parcellaires
Le réseau fonctionne, il n’a pas (trop) de pannes, mais ses propriétés précises sont discutées :
Diamètre du réseau (longueur des routes)
Plus courts chemins (routes optimales)
Vulnérabilité aux attaques ciblées
Résilience aux pannes

## Slide 9: Des enjeux majeurs
Enjeux industriels
Toute l’économie numérique repose sur l’intégrité et la fiabilité d’Internet
Presque toutes les industries utilisent Internet à un niveau ou à un autre
La mission d’Internet est d’être le réseau de télécommunication
Internet est un réseau stratégique pour pratiquement toute activité industrielle en 2015, au moins dans les pays fortement développés.
Enjeux théoriques
Théorie des graphes
Métrologie des réseaux complexes
Emergence et systèmes complexes
Internet est l’un des objets fondamentaux de plusieurs théories, particulièrement de théories au cœur des approches interdisciplinaires.

## Slide 10: Approches historiques
Cartes basées sur les déclarations des autorités administratives
      ARPANET Map, BNN Technologies, 1977
Modèles « bottom-up » basés sur une connaissance a priori des éléments
      A better model for generating test networks, Doar, Nexion, 1996
Interprétation de cartes issues de mesures avec des outils de diagnostic
      DIMES: Let the Internet Measure Itself, Shavir, Shir, 2005

## Slide 11: Limites des approches historiques
Problèmes techniques
Passage à l’échelle
Erreurs d’interprétation
Biais intrinsèque
Encore beaucoup de controverses
Propriétés topologiques fondamentales toujours mal connues

## Slide 12: Notre approche
Description formelle de nos objets et de nos outils
Mesures précises d’observables topologiques
Echantillonnage rigoureux du réseau
Méthode d’inférence validée
Estimation fiable d’une propriété topologique du réseau

## Slide 13: Distribution de degrés au niveau logique

## Slide 14: Topologie logique : motivation
Correspond à l’intuition usuelle (« hôtes connectés »)
Importance historique
Niveau d’opération par défaut de ping, traceroute…
Première tentative de mettre en place notre approche

## Slide 15: Description formelle des objets
Hôtes
Interfaces
Topologie logique « L2 » (nœuds, aretes)

## Slide 16: Description formelle des outils
traceroute envoie des sondes avec une durée de vie croissante depuis un moniteur m vers une cible t.
Interprétation classique :
« Les sondes empruntent le chemin m, r1, r2, …. rd-1, t. »

## Slide 17: Description formelle des outils
traceroute envoie des sondes avec une durée de vie croissante depuis un moniteur m vers une cible t.
Interprétation classique :
« Les sondes empruntent le chemin m, r1, r2, …. rd-1, t. »

## Slide 18: Description formelle des outils
traceroute envoie des sondes avec une durée de vie croissante depuis un moniteur m vers une cible t.
Notre interprétation (restreinte) :
« rd-1 est un voisin de t. »

## Slide 19: Primitive de mesure
traceroute depuis 1 moniteur vers une cible
1 voisin de la cible

## Slide 20: Primitive de mesure
traceroute depuis 1 moniteur vers une cible
1 voisin de la cible
traceroute depuis N moniteurs vers une cible
N voisins de la cible ?

## Slide 21: Primitive de mesure
traceroute depuis 1 moniteur vers une cible
1 voisin de la cible
traceroute depuis N moniteurs vers une cible
N voisins de la cible ?
traceroute depuis assez de moniteurs vers une cible
tous les voisins de la cible

## Slide 22: Primitive de mesure
traceroute depuis assez de moniteurs vers une cible
tous les voisins de la cible

## Slide 23: Estimation de la distribution de degrés
Obtenir un ensemble de moniteurs suffisamment grand
Tirer un échantillon uniforme et suffisamment grand de cibles
Effectuer traceroute depuis chaque moniteur vers chaque cible
(Corriger les artefacts de mesure)
Calculer le degré de chaque cible
Déduire la distribution de degrés.

## Slide 24: Validation de la méthode
Générer des graphes aléatoires selon des modèles usuels
Tirer un grand nombre de nœuds, les moniteurs
Considérer que tous les nœuds sont des cibles
Simuler traceroute par des plus courts chemins
Calculer le degré de chaque cible
Comparer les distributions de degrés mesurée et réelle

## Slide 25: Validation de la méthode
Distribution de degré mesurée et réelle
x : nombre de voisins
y : nombre de cibles
Graphe de 106 nœuds
Graphe de 107 nœuds

## Slide 26: Mesure réelle sur PlanetLab
x : nombre de voisins logiques observés
y : nombre de cibles

## Slide 27: Limites de l’approche
Sensible aux filtrages ICMP
Sensible à l’aliasing
Non-uniformité des cibles (par rapport à ces limites)
Routes de tailles variables et faux voisins
Qu’a-t-on réellement mesuré ?

## Slide 28: Distribution de degrés au niveau physique

## Slide 29: Topologie physique : motivation
Plus proche de la réalité matérielle (« machines et câbles »)
Sous-jacente à la topologie logique
Pertinence mise en évidence par nos travaux préliminaires
Opportunité d’approfondir notre approche

## Slide 30: Description formelle des objets
Hôtes
Interfaces
Topologie physique « L2/L3 »
Liens dans L2 ≠ liens dans L3
Topologie L3
Topologie L2 induite

## Slide 31: Description formelle des outils
UDP Ping envoie des sondes malformées vers une cible t qui répond un message d’erreur.
Interprétation :
« L’interface de réponse i = m(t) appartient à t. »

## Slide 32: Description formelle des outils
Interprétation :
« L’interface de réponse i = m(t) appartient à t
et cette interface dépend de m. »
Avec assez de moniteurs, peut-on obtenir toutes les interfaces d’une cible ?

## Slide 33: Cas d’une cible dans le cœur
En bleu, les interfaces tournées vers le cœur, sont toutes observées.
En route, les interfaces tournées vers le bord, ne sont pas observées.

## Slide 34: Cas d’une cible dans le bord
En bleu, l’unique interface tournée vers le cœur, est observée.
En route, les interfaces tournées vers le bord, ne sont pas observées.

## Slide 35: Description formelle des outils
Interprétation :
« L’interface de réponse i = m(t) appartient à t
et cette interface dépend de m. »
Avec assez de moniteurs, peut-on obtenir toutes les interfaces d’une cible ?
Toutes les interfaces dans le cœur d’une cible dans le cœur.

## Slide 36: Caractérisation des cibles dans le cœur
La cible t est dans le cœur : on observe au moins deux interfaces tournées vers le cœur.

## Slide 37: Caractérisation des cibles dans le cœur
La cible t est dans le bord : on observe une unique interface tournée vers le cœur.

## Slide 38: Caractérisation des cibles dans le cœur
Cas problématique : un moniteur est situé « derrière » une cible et deux interfaces sont observées.

## Slide 39: Caractérisation des cibles problématiques
UDP Explore donne la liste des interfaces dans le bord observables par UDP Ping depuis un moniteur.

## Slide 40: Echantillonnage d’adresses de routeurs du cœur
Effectuer un tirage aléatoire uniforme d’entiers de 32 bits
Supprimer les entiers ne correspondant pas à des adresses valides (RFC)
Exécuter UDP Explore depuis chaque moniteur
Exécuter UDP Ping depuis chaque moniteur vers chacune des adresses valides
Supprimer les interfaces observées par UDP Explore des résultats
Supprimer les cibles ayant moins de 2 interfaces dans le cœur

## Slide 41: Correction du biais de sélection
Echantilloner des adresses ≠ échantilloner des routeurs
Sélection uniforme sur les adresses
Probabilité de tirage d’un routeur = proportionelle à son nombre d’adresses
Transformation de correction du biais :

## Slide 42: Validation de la méthode
Générer des graphes aléatoires selon des modèles usuels
Tirer un grand nombre de nœuds, les moniteurs
Considérer que tous les nœuds sont des cibles
Simuler UDP Ping par des plus courts chemins
Calculer le degré de chaque cible
Comparer les distributions de degrés mesurée et réelle

## Slide 43: Mesure réelle sur PlanetLab
700 moniteurs initialement
3•106 cibles initiales échantillonées en 10 heures
Mesure répétée 3 fois, chacune durant 4 heures
5600 cibles dans le cœur après filtrage

## Slide 44: Mesure réelle sur PlanetLab
x : nombre d’interfaces (degré physique)
y : fraction des routeurs du cœur

## Slide 45: Validation des résultats
Réinjection de la distribution mesurée dans les simulations (bootstrapping)
Evaluation de la qualité de l’ensemble des moniteurs
    Classes de colocalisation
    Converge des résultats

## Slide 46: Limites de l’approche
Précision limitée pour la fraction des nœuds de fort degré
Dépendance à la répartition d’un ensemble de moniteurs
Pertinence limitée aux routeurs du cœur
Pas de validation de la primitive haut niveau

## Slide 47: Tables de transmission

## Slide 48: Synthèse
Qualifier l’utilisation des interfaces d’une cible
Caractériser sa politique de routage
Algorithme d’inférence
Résultats quantitatifs mitigés
Application aux classes de moniteurs pour UDP Ping distribué

## Slide 49: Conclusions et perspectives

## Slide 50: Contributions
Formalisation : définition des objects, interprétation des outils
Méthodologie : mesure orientée propriété
Primitives de mesure : UDP Ping, UDP Ping distribué, UDP Explore…
Estimation de la distribution de degré de la topologie physique du cœur

## Slide 51: Perspectives
Approfondissement d’UDP Ping
      Validation, dynamique, mesure longue, autres ensembles de moniteurs
Echantillonage orienté propriété
      Application à d’autres réseaux, marche aléatoire orientée propriété
Nouveaux objets d’intérêt
      Réseau de routage pondéré, topologie égo-centrée, routes longues

## Slide 52: Une approche pour l’estimation fiable des propriétés de la topologie d’Internet
Elie Rotenberg
Rapporteurs
Examinateurs
Directeur
Co-directeur
Bertrand Jouve
Jean-Jacques Pansiot
Clémence Magnien
Pascal Mérindol
Philippe Owezarski
Matthieu Latapy
Christophe Crespelle
Professeur, Lyon Lumière 2
Professeur émérite, Strasbourg
Chargée de recherche, CNRS
Maître de conférences, Strasbourg
Directeur de recherches, CNRS
Directeur de recherches, CNRS
Maître de conférences, UCBL
Thèse pour obtenir le grade de
Docteur en sciences de l’Université Pierre et Marie Curie
spécialité Informatique

## Slide 54: Approches historiques
Carte du réseau ARPANET, BNN Technologies, 1977
1) Cartes basées sur les déclarations des autorités administratives

## Slide 55: Approches historiques
Réseau généré par simulation, Doar et al., 1996
2) Graphes générés à partir d’une connaissance a priori des éléments du réseau

## Slide 56: Approches historiques
Propriété extraite d’une carte traceroute, DIMES, Shavitt et al., 1999
3) Cartes déduites de mesures avec des outils de diagnotic (traceroute, tracetree…)